Додаток

до рішення міської ради

від 27 листопада 2012 р.

Архітектурно-містобудівними вимоги

щодо розташування спеціальних конструкцій

для розміщення зовнішньої реклами

1. Загальні положення

1.1. Ці архітектурно-містобудівні вимоги (в подальшому Вимоги)  є технічним регламентом, який регулює, у відповідності до Закону України «Про рекламу», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівного законодавства та Державних стандартів України розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами. Технічні вимоги до фундаментів регулюються у відповідності до Державних будівельних норм (ДБН), технічні вимоги до конструкцій, металоконструкцій  та обладнання  застосовуються у відповідності до Державних стандартів України (ДСТУ), що виникають при: проектуванні, виробництві, розташуванні, монтажу, експлуатації та утилізації спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами.

Вимоги регламентують мінімально необхідні технічні вимоги: безпеки для життя та здоров'я людей, майна фізичних або юридичних осіб, державного або комунального майна, охорони навколишнього середовища під час проектування, виробництва і монтажу, а також забезпечують безпечну експлуатацію (включаючи ремонт і модернізацію), утилізацію спеціальних конструкцій.

1.2.Дія  Вимог поширюється на спеціальні конструкції, незалежно від країни виробника, територіального розташування, а також на спеціальні конструкції на будівлях і спорудах.

1.3.Розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами на території міста Кременчука регламентується «Зонінгом з розташування окремо стоячих спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами на території міста Кременчука» додаток 1.

2. Визначення термінів

2.1. У Вимогах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Відповідальний за експлуатацію - особа, що експлуатує спеціальну конструкцію і несе відповідальність за виконання вимог експлуатаційної документації, а також вимог технічної безпеки при експлуатації, зафіксованих в технічному паспорті.

2.1.2. Демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування до місця її подальшого зберігання. Демонтаж спеціальних конструкцій є заходом усунення порушень порядку  розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці відповідно до діючих на момент демонтажу нормативно-правових актів.

2.1.3. Евакуація – переміщення самовільно встановленого рекламного засобу як захід, який передбачає відокремлення спеціальної конструкції без основи від місця її розташування та транспортування до місця його тимчасового зберігання без завдання матеріальної шкоди у вигляді пошкодження рекламного засобу.

2.1.4. Електрообладнання - будь-яке обладнання, призначене для виробництва, перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії, наприклад: машини, трансформатори, апарати, вимірювальні прилади, пристрої захисту, кабельна продукція, електроприймачі.

2.1.5. Електроустановка спеціальної конструкції - будь-яке сполучення взаємопов'язаного електрообладнання, безпосередньо відноситься до спеціальної конструкції.

2.1.6. Експлуатація - стадія життєвого циклу спеціальної конструкції, на якій здійснюється використання спеціальної конструкції за призначенням, її технічне обслуговування та поточні ремонти.

2.1.7. Проектна документація – комплект документації, що включає описову частину,  креслення, розрахунки за навантаженнями та технічний паспорт виробу.

2.1.8. Рекламна площа - площа поверхні рекламного засобу, на якій розміщується реклама.

2.1.9. Спеціальні конструкції - пересувні та стаціонарні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, тролі, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), проекційні, лазерні та інші технічні засоби, вуличні меблі з елементами реклами та інші технічні засоби постійного територіального розташування, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

2.1.10. Термін експлуатації спеціальної конструкції - календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатація спеціальної конструкції повинна бути або припинена, або продовжена на підставі результатів обстеження спеціальної конструкції.

2.1.11. Технічний паспорт виробу - документ, що ідентифікує спеціальну конструкцію і містить необхідні відомості про її технічні характеристики та вимоги до експлуатації.

2.2. Терміни, що не визначені у Вимогах, вживаються у значенні визначеному законодавством України.

3. Вимоги безпеки при розташуванні

спеціальних конструкцій

3.1. Спеціальні конструкції повинні відповідати таким вимогам.

Спеціальні конструкції можуть бути встановлені:

- окремо на фундаментах;

- на зовнішніх стінах, дахах або інших конструктивних елементах будівель,  споруд, опорах, парапетах, огорожі;

- на тротуарах, якщо це не ускладнює пересування пішоходів (ширина пішохідної зони тротуару визначається з розрахунку смуги руху пішохода, що дорівнює 0,75 метра і обчислюється відповідно до інтенсивності пішохідного руху), у смугах відводу автодоріг, включаючи придорожні і розділові смуги;

- із  забезпеченням  видимості  дорожніх  знаків, світлофорів,  перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального  користування  та  не  відтворювати зображення дорожніх знаків;

3.2. Окремо розташовані спеціальні конструкції та спеціальні конструкції, які розміщено на будівлях та спорудах не призначаються для переміщення цих конструкцій вручну силами однієї людини, без розбирання (або часткового розбирання).

3.3. Тимчасові виносні спеціальні конструкції загальна рекламна площа якої не повинна перевищувати двох квадратних метрів розміщуються тільки під час роботи підприємства (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару, або в межах відмостки.

3.4. Фундамент наземної спеціальної конструкції, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений у відповідності до погодженої управлінням містобудування та архітектури проектної документації.

3.5. В місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, спеціальні конструкції можуть розміщуватися в одну лінію з фасадами будівель або огорожами але не далі 1 м від зазначених споруд.

3.6. Для окремо розташованих спеціальних конструкцій у межах червоних ліній вулиць, яскравість або освітленість елементів зображення з внутрішнім або зовнішнім освітленням, не повинна перевищувати аналогічні характеристики дорожніх знаків (в спірних питаннях освітленість вимірюється санітарною службою).

3.7. Надахові спеціальні конструкції повинні обов`язково проходити технічну експертизу проекту.

3.8. Спеціальні конструкції повинні мати маркування із зазначенням найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону,  дати видачі дозволу та строку його дії.

3.9. Спеціальні конструкції не повинні:

- мати схожість з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальними сигналами, а також створювати враження перебування на дорозі транспортного засобу або пішохода, що регламентується нормативними документами ДАІ;

- викликати засліплення світлом, у тому числі відбитим: учасників дорожнього руху, в пішохідній зоні – пішоходів, що регламентується нормативними документами ДАІ;

- освітлювати квартири житлових будинків спрямованим світлом або відбитим світлом яскравість якого перевищує санітарні норми і визначається міською санітарно-епідеміологічною станцією;

- створювати перешкоду візуальному сприйманню містобудівних візуальних об’єктів, а саме зелених рекреаційних зон, зон відпочинку, архітектурних пам’яток та архітектурних ансамблів, що регламентується додатком 1 до Вимог;

- загороджувати дорожні знаки та світлофори, заважати сприйняття водієм дорожньої обстановки або заважати експлуатації транспортного засобу, що регламентується нормативними документами ДАІ;

- видавати звуки гучність яких перевищує санітарні норми і визначається міською санітарно-епідеміологічною станцією;

- зменшувати габарити проїзду в дорожніх інженерних спорудах.

3.10. Забороняється розташування спеціальної конструкції:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

- збоку від проїжджої частини на відстані менше 0,5 метрів від неї, для конструкцій з висотою менше 5 метрів до нижнього краю рекламної поверхні або її технологічних елементів, не допускається розміщення на одній опорі контактної мережі або опорах освітлення більше однієї спеціальної конструкції;

на відстані від 0,5 до 1,5 метрів збоку від проїжджої частини біля перехресть, виїздів з дворів та пішохідних переходів на висоті менш як 1,5 метрів від поверхні землі за 15 метрів ліворуч та 10 метрів праворуч до проїзної частини;

- на знакові дорожнього руху, опорі, яка конструктивно призначена для розміщення дорожніх знаків, або будь-якому іншому пристрої, призначеному для регулювання дорожнього руху;

- на залізничних переїздах, у тунелях і під шляхопроводами;

- на підпірних стінах, деревах, скелях і інших природних об'єктах.

3.11. У разі розташування спеціальної конструкції над тротуаром або пішохідною зоною, у місцях без проведення механізованого прибирання, нижній край рекламної поверхні або її технологічних елементів повинен бути розташований на висоті не менше 2,5 метра від рівня тротуару або пішохідної зони, у місцях де можливо проведення механізованого прибирання на висоті не менше   3-х метрів від рівня тротуару або пішохідної зони.

3.12. При розміщенні спеціальної конструкції на газонах, що розділяють транспортні потоки або на газонах ділянок з круговим рухом:

- при відстані до 4 метрів від краю проїжджої частини до опори конструкції, повинні бути встановлені технічні засоби регулювання дорожнього руху, що відповідає певній групі дорожніх умов.

3.13. Вимоги пункту 3.12 не поширюється на дорожні знаки на переносних опорах і знаки тимчасових оперативних змін організації руху.

3.14. Для забезпечення можливості перевезення негабаритних вантажів спеціальні конструкції, розташовані над проїзною частиною в місцях визначених ДАІ, у разі потреби, за письмовим повідомленням від ДАІ, повинні бути тимчасово (повністю або частково) демонтовані в обсязі, необхідному для провезення вантажу.

Повідомлення власнику спеціальної конструкції видає виконавчий комітет, який надав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Повідомлення надається завчасно не менше 5 робочих днів до запланованої дати перевезення.

Власник спеціальної конструкції протягом 5 робочих днів, з моменту отримання повідомлення, зобов'язаний забезпечити демонтаж необхідних елементів спеціальної конструкції для забезпечення можливості перевезення негабаритних вантажів.

3.15. Не допускається розміщення реклами шляхом нанесення або вкраплення, з використанням будівельних матеріалів, фарби, дорожньої розмітки і т. п., в поверхню проїзної частини, тротуару або пішохідної доріжки.

3.16. При виконанні робіт з монтажу та обслуговування спеціальних конструкцій, повинні бути дотримані вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях виконання дорожніх робіт, у відповідності до вимог, що регламентується нормативними документами ДАІ.

4. Вимоги до безпеки спеціальних конструкцій

що закладаються при їх проектуванні.

4.1. При проектуванні забезпечується відповідність проекту спеціальної конструкції вимогам цих архітектурно-містобудівних вимог (технічного регламенту) та додатків 3 а також «ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування.»

4.2. При проектуванні спеціальних конструкцій:

- повинні бути виявлені можливі фактори небезпеки на всіх стадіях життєвого циклу, в тому числі, при монтажі, експлуатації, демонтажу, утилізації.

- повинна бути забезпечена можливість безпечної експлуатації спеціальної конструкції,

- повинна бути забезпечена надійність вузлів, деталей і агрегатів спеціальної конструкції,

- повинні бути зазначені спосіб і періодичність контролю елементів спеціальної конструкції.

4.3. Безпека спеціальної конструкції, повинна бути забезпечена такими заходами:

- правильним вибором при проектуванні нормативних навантажень і впливів, що враховуються при розрахункові конструкції та її елементів під час проектування (ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування);

- забезпеченням максимально можливої доступності для огляду, обслуговування, ремонту вузлів і деталей;

- розробкою і використанням експлуатаційної документації, що дозволяє власникові забезпечити виготовлення, монтаж, налагодження, експлуатацію спеціальної конструкції.

- урахуванням розташування, умов виготовлення, транспортування, монтажу та експлуатації.

4.4. Розрахункові схеми і вихідні дані для розрахунку повинні відображати реальні умови роботи і вплив на взаємопов'язані об'єкти.

4.5. Спеціальну конструкцію слід розраховувати, як єдину просторову систему з урахуванням факторів, що визначають напружений і деформований стан, особливості взаємодії елементів конструкції між собою.

4.6. Спеціальна конструкція і її основа розраховується на навантаження та вплив за методом граничних станів. Під граничними станами розуміють такі стани, при яких конструкція або її основа перестає задовольняти заданим експлуатаційним вимогам.

4.7. Передбачаються дві групи граничних станів спеціальної конструкції:

- перша група включає в себе втрату несучої здатності або повну непридатність конструкції до експлуатації в наслідок втрати стійкості, руйнування матеріалу, перетворення конструкції в геометрично змінну систему елементів, якісна зміна конфігурації, надмірний розвиток пластичних деформацій.

- друга група граничних станів характеризується ускладненням нормальної експлуатації споруд або зниженням довговічності внаслідок появи неприпустимих переміщень (прогинів, осад опор, кутів повороту, коливань, тріщин і т.д.)

4.8. До граничних станів спеціальної конструкції першої групи належать:

- втрата стійкості форми;

- втрата стійкості положення;

- руйнування;

- перехід в геометрично змінну систему;

- якісна зміна конфігурації;

- резонансні коливання;

- стани, при яких виникає необхідність припинення експлуатації внаслідок плинності матеріалу, зрушення у з'єднаннях, повзучості або надмірного розкриття тріщин.

4.9. До граничних станів спеціальної конструкції другої групи відносяться:

- неприпустимі деформації конструкцій у результаті прогину, повороту або осад, коливання конструкції, зміна положення.

4.10. Розрахунком повинно бути доведено, що розрахункові значення зусиль, напруг, деформацій, переміщень, зчеплення і т.п. забезпечують безпечну експлуатацію конструкції. Всі розрахунки основи (фундаментів) повинні виконуватися з використанням розрахункових значень характеристик ґрунтів. При проектуванні основ фундаментів повинна враховуватися гідрологічна обстановка, глибина промерзання та зсуву ґрунтів на місці встановлення спеціальної конструкції.

4.11. Можливі відхилення опорів та інших характеристик матеріалів і ґрунтів у несприятливий бік враховується коефіцієнтами надійності (безпеки) за матеріалом та ґрунтом.

4.12. Особливості дійсної роботи матеріалів, елементів і з'єднань конструкцій, основ, а також конструкції в цілому, що мають систематичний характер, але не враховуються безпосередньо у розрахунку, враховуються коефіцієнтами умов роботи, який визначається проектувальником.

4.13. Бетонні та залізобетонні конструкції , фундаменти та основи  повинні проектуватись  та розраховуватись у відповідності до  ДБН.

4.14. Елементи конструкцій з дерева, металу та синтетичних матеріалів необхідно розраховувати за ДСТУ та граничними станами.

4.15. Просторові спеціальні конструкції повинні проектуватись за ДСТУ машинобудівної галузі у відповідності до типу.

4.16. При розрахункові несучих конструкцій і основ слід враховувати поправочний коефіцієнт - менше 0,95, але не менше 0,8. На поправочний коефіцієнт слід множити навантажувальний ефект (внутрішні сили і переміщення конструкцій і основ, що спричиняються навантаженнями та впливами). Вибір значень коефіцієнта проводиться проектувальником.

4.17. До проектної документації повинна входити експлуатаційна документація, яка містить:

- технічний паспорт;

- інструкцію з експлуатації або пояснювальну записку;

- інструкцію з технічного обслуговування і ремонту, в тому числі, відомість запасних частин і приладдя, список вузлів і деталей з обмеженим ресурсом, монтажні креслення і малюнки, що відображають основні розміри, необхідні для проведення технічного обслуговування, основні принципові схеми для електричного, гідравлічного, пневматичного обладнання або їх окремих вузлів;

- інструкцію з монтажу, встановлення та налагодження;

- інструкцію з перевезення та зберігання;

- інструкцію щодо виведення з експлуатації та утилізації спеціальної конструкції та її елементів.

4.18. В описі проекту повинні бути роз'яснені принцип дії та склад спеціальної конструкції. Необхідно привести її основні технічні характеристики, конструктивні особливості та матеріали які використовуються, а також перерахувати характеристики обладнання, що використовується. Опис повинен включати інформацію про особливості конструкції, способи її монтажу та експлуатації.

4.19. Номенклатура проектної документації, що розробляється на спеціальну конструкцію наведена у додатку 3. Під проектною документацією розуміється графічні та текстові документи, які окремо або в сукупності визначають склад та принцип дії спеціальної конструкції і містять необхідні дані для її виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та ремонту.

4.20. Для виготовлення елементів спеціальної конструкції повинні використовуватися матеріали, технічні дані про які включені в національні стандарти, або матеріали, що мають відповідні сертифікати.

5. Вимоги безпеки електроустановок спеціальних конструкцій

що закладаються при їх проектуванні.

5.1. Електроустановка спеціальної конструкції (далі по тексту - електроустановка) як правило, є відкритою або зовнішньою, тому при проектуванні слід враховувати, що електроустановка не захищена від атмосферних впливів.

Електроустановки, захищені тільки навісами, сітчастими огорожами і подібними спорудами, пристроями, розглядаються як зовнішні.

Електроустановки, або їх елементи, розміщені всередині будівлі, споруди, що захищає їх від атмосферних впливів, слід розглядати, як внутрішні або закриті.

5.2. Для забезпечення електробезпеки повинні бути передбачені заходи захисту від таких небезпечних факторів:

- ураження електричним струмом;

- виникнення пожеж і вибухів;

- впливу іонізуючого, радіаційного, інфрачервоного і ультрафіолетового випромінювання;

- впливу шкідливих речовин, вібрації, ударів, шуму;

- впливу електромагнітних і електростатичних полів;

- отримання опіків в результаті контакту людей з частинами обладнання, які нагрівається до високої температури.

5.3. Захист від безпосереднього дотику до струмоведучих частин, захист від прямого контакту.

При проектуванні в електроустановці має бути забезпечений захист від небезпеки безпосереднього контакту людини з струмоведучими частинами установки. Даний захист повинен бути досягнутий одним із таких способів, або їх поєднанням:

- ізоляцією струмоведучих частин, здатної тривалий час протистояти навантаженням, що виникають в процесі експлуатації (атмосферним, механічним, електричним, хімічним та тепловим впливам);

- застосуванням огороджувальних оболонок;

- установленням бар'єрів, які перешкоджають ненавмисному дотику або наближенню до струмоведучих частин;

- розміщенням струмоведучих частин поза зоною досяжності.

Для додаткового захисту від прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ, слід застосовувати пристрої захисного відключення.

5.4. Захист від непрямого дотику.

Під захистом від непрямого дотику розуміється захист, що виключає небезпеку дотику з відкритими провідними частинами, які можуть опинитися під напругою у разі пошкодження.

При проектуванні в електроустановці має бути забезпечений захист від дотику з відкритими провідними частинами. Цей захист може бути здійснена наступним чином:

- застосуванням автоматичного відключення живлення, у разі короткого замикання між струмоведучими частинами та відкритою провідною частиною або захисним провідником.

5.5. В електроустановці має бути забезпечений:

- захист від теплових впливів у нормальних робочих умовах;

- захист від надструмів;

- захист від струмів пошкодження;

- захист від перенапруги;

- захист від пожежі (вибуху).

5.6. Вибір електроустаткування при проектуванні електроустановок спеціальних конструкцій здійснюється за рекомендаціями: «ПУЕ:2011 Правила улаштування електроустановок» та «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258».

6. Вимоги безпеки при виробництві спеціальних конструкцій

6.1. Виробник спеціальних конструкцій повинен забезпечувати виконання всіх технічних, технологічних та організаційних вимог представлених у проектній документації.

6.2. Виробництво спеціальних конструкцій повинно відповідати екологічним і протипожежним нормам, прийнятим в Україні.

6.3. Виробник зобов'язаний забезпечити проведення технічних та організаційних заходів щодо виконання вимог техніки безпеки і протипожежної безпеки на робочих місцях по нормам, прийнятим в Україні.

6.4. Роботи повинні проводитися персоналом, які мають необхідну кваліфікацію і професійні навички.

6.5. Виробник зобов'язаний забезпечити контроль якості продукції, що випускається згідно з вимогами проектної та конструкторської документації, а також нормам прийнятих стандартів якості.

6.6. Якість продукції повинно забезпечуватися виробником протягом усього гарантійного терміну її експлуатації.

6.7. Виробник повинен забезпечувати весь комплекс заходів з ідентифікації виробу, а також зобов'язаний супроводжувати свою продукцію документами, що підтверджують їх відповідність заявленим експлуатаційним характеристикам.

6.8. Протягом усього терміну експлуатації спеціальної конструкції, виробник відповідає за приховані дефекти несучих конструкцій виробів, пов'язаних з недотриманням технології або відступом від проектних норм.

6.9. Виробник несе відповідальність за якість матеріалів, деталей і комплектуючих, використаних ним у процесі виробництва спеціальних конструкцій, а також інших матеріалів, що використовуються в технологічних процесах виробництва.

6.10. Виробник зобов'язаний забезпечувати дотримання правил зберігання проектної та технологічної документації, їх своєчасну верифікацію.

7. Загальні вимоги безпеки при монтажі,

налагодженні та експлуатації спеціальних конструкцій.

7.1. На стадії проектування повинна бути розроблена інструкція з монтажу, пуску, регулювання, налагодження та експлуатації спеціальної конструкції.

7.2. Під інструкцією розуміється документ, який містить відомості, необхідні для монтажу, налагодження, пуску, регулювання, обкатки та здачі конструкції та її складових частин в експлуатацію на місці її застосування.

7.3. При монтажі, налагодженні та експлуатації спеціальних конструкцій повинні бути вжиті заходи із забезпечення безпечного проведення робіт.

8. Вимоги безпеки при монтажі спеціальних конструкцій.

8.1. Проведення монтажу, встановлення та налагодження спеціальних конструкцій а також місця встановлення підлягають таким перевіркам з оформленням відповідних документів:

- готовність основи або фундаменту для монтажу спеціальної конструкції і сприйняття навантажень від неї;

- забезпечення необхідного захисту майданчика монтажу від проникнення сторонніх осіб у зону проведення робіт, забезпечення необхідних контурів безпеки, наявність огороджень небезпечної зони та попереджувальних знаків згідно з додатком 2;

- забезпечення необхідного захисту та збереження розміщених поряд з майданчиком зелених насаджень;

- забезпечення безпеки обладнання, техніки що використовується та монтажно-складальних процесів із залученням атестованого персоналу на спеціальні види робіт;

- прийняття необхідних заходів щодо безпечності встановлення спеціальної конструкції на підготовлений майданчик або фундаменти із забезпеченням необхідної стійкості від перекидання, забезпечення доступу аварійним службам;

- встановлення відповідності змонтованої спеціальної конструкції вимогам проектної, монтажної та експлуатаційної документації та складання актів введення в експлуатацію;

- вузли та деталі спеціальної конструкції, що мають видимі пошкодження або деформації, не підлягають монтажу до усунення дефектів.

8.2. При виконанні монтажу електрообладнання повинні дотримуватися такі умови:

- характеристики електрообладнання не повинні погіршуватися в процесі монтажу;

- захисний і нульовий робочий провідники повинні мати відповідне колірне чи інше маркування затискачів, ці ж провідники в гнучких шнурах і кабелях повинні мати кольорове або цифрове маркування;

- з'єднання між самими провідниками, а також між провідниками та іншим електрообладнанням повинні виконуватися таким чином, щоб забезпечувався безпечний і надійний контакт на протязі всього строку експлуатації;

- умови охолодження повинні бути вибрані таким чином, щоб була забезпечена нормальна робота електрообладнання;

- перед введенням в експлуатацію, електроустановки повинні бути оглянуті і випробувані електропостачальником;

- якщо температура будь-яких доступних частин електрообладнання може бути причиною травматизму людей, ці частини повинні бути розташовані так, щоб усунути випадковий контакт з ними.

8.3. Введення в експлуатацію здійснює виконавець робіт з одного боку и власник спеціальної конструкції з другого боку про що складається акт введення в експлуатацію спеціальної конструкції.

8.4. Не допускається встановлення додаткових обмежень або заборон на експлуатацію спеціальної конструкції, яка відповідає вимогам загальних містобудівних вимог і вимогам цих архітектурно-містобудівних вимог.

9. Вимоги безпеки при експлуатації спеціальних конструкцій.

Технічне обслуговування та ремонт.

9.1. Власник спеціальної конструкції відповідальний за її експлуатацію. Допускається експлуатація спеціалізованими організаціями, що мають право на таку діяльність, залучення яких здійснюється на підставі договору. Експлуатація спеціальної конструкції, її механізмів, вузлів, електроустановки здійснюється підготовленим персоналом.

9.2. Відповідальний за експлуатацію зобов'язаний забезпечити:

- утримання спеціальної конструкції в працездатному стані;

- своєчасне та якісне проведення технічного обслуговування, ремонту, випробувань, модернізації та реконструкції;

- надійність роботи і безпеку експлуатації;

- охорону навколишнього середовища при експлуатації спеціальної конструкції;

- облік, аналіз і розслідування порушень в роботі вузлів, механізмів та вжиття заходів щодо усунення причин їх виникнення;

- безпечне проведення робіт, включаючи огородження місць проведення робіт та використання страхувальних пристроїв.

9.3. Додаткові вимоги по експлуатації електроустановок спеціальних конструкцій:

9.3.1. Експлуатацію електроустановки повинен здійснювати кваліфікований персонал.

9.3.2. Для безпосереднього виконання обов'язків з організації експлуатації електроустановок, власник спеціальної конструкції призначає відповідального за електрогосподарство.

9.4. В експлуатаційній документації повинні бути приведені вимоги до кваліфікації і обов'язків обслуговуючого персоналу.

9.5. Під час проведенні технічного обслуговування та ремонту конструкцій, відповідно до проектної та експлуатаційної документації, оформляються акти про проведені роботи, внесені зміни. Проводяться необхідні записи у технічному паспорті. Дані документи зберігаються протягом усього терміну експлуатації спеціальної конструкції.

9.6. Під час експлуатації конструкції з періодичністю, визначеною Вимогами, проводяться технічні перевірки стану конструкції. У разі виявлення деформацій, переміщень, розкриття тріщин, необхідне проведення розрахунків, які підтверджують, що їхнє значення менше нормативного. В іншому випадку експлуатація повинна бути припинена до усунення виявленого.

10. Вимоги щодо вжиття заходів для спеціальних конструкцій

зі строком служби який закінчився.

10.1. До закінчення терміну служби визначеного розробником необхідне проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції з метою отримання технічного висновку про можливість її подальшої експлуатації  залученим суб’єктом господарювання, який згідно з Довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) має право на даний вид діяльності за КВЕД, і має найманого  інженерно-технічного працівника, який за посадою (галузевою, або машинобудівною) виконує такі роботи у відповідності до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) ГОСТ 2.001—93. В подальшому суб’єкт господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

10.2. З цією метою власник зобов'язаний залучити суб’єкт господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції. Необхідно провести контроль спеціальної конструкції без руйнації з метою виявлення внутрішніх дефектів, зносу, корозії, втоми металу.

На підставі результатів перевірки технічного стану спеціальної конструкції, залучений суб’єкт господарювання, видає технічний висновок про можливість продовження її терміну служби або обґрунтований висновок про неможливість подальшої експлуатації.

10.3. Якщо продовження терміну служби пов'язане з ремонтом, заміною несучих елементів, після його проведення, спеціальна конструкція підлягає повторній перевірці.

10.4. Якщо в результаті перевірки технічного стану з'ясується, що подальша експлуатація не можлива, спеціальна конструкція повинна бути демонтована і утилізована.

11.  Загальні вимоги, форми і схеми оцінки

відповідності спеціальних конструкцій

11.1. Оцінка відповідності спеціальних конструкцій здійснюється з метою визначення дотримання архітектурно-містобудівних вимог при проектуванні, виробництві, встановленні та експлуатації спеціальних конструкцій і проводиться у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в таких формах:

- контроль якості проектної документації спеціальної конструкції та її електроустановки при проектуванні виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції;

- контроль (обстеження) під час введення в експлуатацію спеціальних конструкцій виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції;

- контроль (обстеження) поточного технічного стану спеціальних конструкцій, що знаходяться в експлуатації виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

Перелік питань, які підлягають перевірці при контролі визначено статтями 12-14 цих архітектурно-містобудівних вимог.

11.2. Оцінка відповідності спеціальних конструкцій проводиться суб’єктом господарювання, у відповідності до цих архітектурно-містобудівних вимог.

11.3. В залежності від рівня технічної відповідальності спеціальної конструкції, встановленого у відповідності до архітектурно-містобудівних вимог, визначаються конкретна форма і схема проведення оцінки відповідності.

11.4. Спеціальні конструкції класифікуються за трьома рівнями технічної відповідальності, зазначених у таблиці  11.1

Таблиця  11.1

| Рівні технічної відповідальності спеціальних конструкцій | Маса спеціальної конструкції без урахування фундаменту або підгруздів |
| --- | --- |
| Високий | Понад 10 тонн |
| Середній | Понад 500кг до 10 тонн |
| Мінімальний | До 500 кг включно |

11.5. Оцінка відповідності для всіх рівнів технічної відповідальності спеціальних конструкцій:

- контроль якості проектної документації спеціальної конструкції та її електроустановки (за наявності);

- контроль (обстеження) спеціальної конструкції, яка вводиться в експлуатацію на відповідність проекту.

Оцінка відповідності у формі контролю технічного стану спеціальних конструкцій, що знаходяться в експлуатації, проводиться тільки для спеціальних конструкцій середнього та високого рівнів технічної відповідальності. Періодичність проведення контролю технічного стану спеціальних конструкцій визначається цими архітектурно-містобудівними вимогами.

11.6. Періодичність контролю технічного стану спеціальних конструкцій, що знаходяться в експлуатації, для конструкцій середнього рівня технічної відповідальності становить:

- перший контроль технічного стану проводиться після закінчення 2 / 3 розрахункового терміну експлуатації спеціальної конструкції, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

- другий контроль технічного стану проводиться після закінчення розрахункового терміну експлуатації спеціальної конструкції, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

- у разі продовження терміну експлуатації спеціальної конструкції понад розрахункового, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію, періодичність контролю технічного стану складає 2 роки з дати попереднього контролю технічного стану конструкції виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

11.7. Періодичність контроль технічного стану спеціальних конструкцій, що знаходяться в експлуатації, для конструкцій високого рівня технічної відповідальності:

- перший контроль технічного стану проводиться після закінчення половини розрахункового терміну експлуатації спеціальної конструкції, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

- другий контроль технічного стану проводиться після закінчення 2 / 3 розрахункового терміну експлуатації спеціальної конструкції, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

- третій контроль технічного стану проводиться після закінчення розрахункового терміну експлуатації спеціальної конструкції, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

- у разі продовженні терміну експлуатації спеціальної конструкції понад розрахункового, встановленого проектною документацією на спеціальну конструкцію періодичність контролю технічного стану становить 1 рік з дати попередньої контролю технічного стану конструкції виконується суб’єктом господарювання для проведення перевірки технічного стану спеціальної конструкції.

11.8. У разі виявлення при обстеженні встановлених спеціальних конструкцій, грубих порушень правил експлуатації або дефектів, які не викликають пряму загрозу для життя чи здоров'я громадян, або заподіяння шкоди майну фізичних та юридичних осіб, або відсутності в проектній документації технічного паспорту виробу з розрахунком терміну експлуатації спеціальних конструкцій, періодичність проведення контролю технічного стану спеціальних конструкцій середнього та високого рівнів технічної відповідальності встановлюється відповідно до таблиці  11.2.

Таблиця 11.2.

| Рекламна площа одного боку | Періодичність контрольних обстежень |
| --- | --- |
| До 36 квадратних метрів включно | 1 раз на 2 роки |
| Понад 36 квадратних метрів | Щорічно |

11.9. У разі виявлення дефектів що представляють загрозу для життя чи здоров'я громадян, заподіяння шкоди майну фізичних або юридичних осіб, державному або комунальному майну, суб’єкт господарювання повідомляє про необхідність вжиття заходів щодо усунення дефектів власнику конструкції та виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

12. Контроль проектної документації.

Правила оцінки відповідності.

12.1. Контроль якості проектної документації проводяться на предмет оцінки відповідності проектної документації вимогам ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування.

12.2. Контроль якості проектів конструкції та її електроустановки проводитися окремо.

12.3. При контролі якості проектів конструкції перевіряється:

- повнота та інформативність проекту;

- обґрунтованість вибору технічних рішень в частині міцності, надійності, довговічності та функціональності;

-  правильність вибору матеріалів та комплектуючих виробів в частині міцності, надійності та довговічності;

- правильність виконаних розрахунків;

- відповідність розрахункових даних рекомендованим значенням допустимих навантажень на елементи несучих конструкцій будівлі (споруди) (для конструкцій, що розміщуються на будівлях, спорудах).

12.4. За наявності електроустановки в складі спеціальної конструкції проводиться контроль якості проекту електроустановки. У ході контролю перевіряється:

- повнота і інформативність проекту;

- правильність виконаних розрахунків;

- обґрунтованість вибору апаратів захисту і пристроїв відключень;

- обґрунтованість вибору кабельної продукції;

- наявність захисту електрообладнання і електромережі від атмосферних і механічних впливів;

- наявність і правильність рекомендацій про виконання монтажу.

12.5. У разі незадовільної якості додається перелік зауважень.

12.6. Після усунення зауважень проводиться повторний контроль якості проектної документації.

13. Контроль перед введенням в експлуатацію

спеціальних конструкцій

13.1. Контроль перед введенням в експлуатацію спеціальних конструкцій проводяться на предмет відповідності встановленої спеціальної конструкції проектній документації, яка відповідає вимогам цим архітектурно-містобудівними вимогам. Контроль полягає у проведенні інструментального, контролю без руйнації спеціальної конструкції та (або) електроустановки та порівнянні отриманих результатів з проектною документацією.

13.2. Під час проведення контролю спеціальної конструкції перевіряються:

- наявність проектної документації

- наявність висновку по проекту (за необхідністю);

- наявність акта на приховані роботи (за необхідністю);

- сертифікати на використані матеріали і комплектуючі вироби;

- відповідність конструкції прийнятим в проекті технічним рішенням;

- відповідність основних використаних матеріалів і виробів проектної специфікації;

- стан зварних з'єднань і вузлів кріплення основних елементів конструкції;

- наявність механічних пошкоджень, відхилення основних елементів від проектного положення.

13.3. Контроль перед введенням в експлуатацію електроустановок здійснюється на предмет оцінки відповідності електроустановок спеціальних конструкцій проектній документації. При наявності відхилень від проектної документації, перевіряється відповідність електроустановки виконавчій схемі і перевіряється відповідність виконавчої схеми вимогам цим архітектурно-містобудівним вимогам.

13.4. Під час проведення контролю електроустановки конструкції перевіряється правильність виконаних електромонтажних робіт і наявність такої документації:

- проектної документації електроустановки;

- виконавчої документації (у разі відхилень від проектних рішень);

- висновків по проекту електроустановки (за необхідністю);

- протоколів вимірів електротехнічних параметрів.

13.5. За результатами контролю оформляється висновок.

13.6. За наявністю негативного висновку додається перелік зауважень.

13.7. Після усунення зауважень проводиться повторний контроль.

14. Контроль технічного стану спеціальних конструкцій,

які перебувають в експлуатації

14.1. Контроль технічного стану спеціальних конструкцій які перебувають в експлуатації проводяться з періодичністю що відповідає вимогам пункту 11 на предмет відповідності експлуатованої спеціальної конструкції цим архітектурно-містобудівним вимогам.

14.2. Під час проведення контролю технічного стану спеціальної конструкції проводиться інструментальний, контроль без руйнації з метою визначення ступеня зносу і можливих відхилень від проекту, що з'явилися в процесі експлуатації.

14.3. Під час проведення контролю спеціальної конструкції перевіряється:

- можливі зміни в геометрії конструкції, деформації несучих елементів конструкції;

- ступінь затягування різьбових з’єднань та стан вузлів кріплення (з'єднання).

- оцінка ступеня корозійних ушкоджень;

- стан зварних з'єднань;

- наявність механічних пошкоджень елементів конструкції;

- стан антикорозійного покриття;

- для дахових рекламних засобів стан стін, балок, перекриттів і т.д., що використовуються для кріплення або тих елементів, на що спираються спеціальні конструкції, з метою виявлення пошкоджень, викликаних встановленням спеціальної конструкції та її експлуатацією (для конструкцій, що розміщуються на будівлях, спорудах);

- ступінь пошкодження бетонних і залізобетонних виробів (за наявністю).

14.4. Під час проведення контролю електроустановки проводяться контрольні вимірювання параметрів з метою перевірки технічного стану електрообладнання та перевіряється:

- відповідність характеристик встановленого електрообладнання (апаратів захисту, комутаційних апаратів, споживачів) і кабельних мереж характеристикам, зазначеним у проектній документації (виконавчої схемі);

- відсутність пошкоджень кабельних мереж і апаратури;

- наявність і цілісність захисних провідників;

- працездатність відповідних апаратів захисту по диференціальному току.

14.5. За наявністю негативного додається перелік зауважень.

14.6. Після усунення зауважень проводиться повторне обстеження.

15. Контроль (нагляд) за дотриманням цих

архітектурно-містобудівних вимог

Контроль відповідності встановлених спеціальних конструкцій вимогам цих архітектурно-містобудівних вимог, здійснюється управлінням контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради або за їх дорученням іншими особами шляхом контролю за проведенням планових та позапланових контрольних обстежень”. Рішення про проведення позапланових контрольних обстежень приймається виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради у наступних випадках:

- якщо відбулися техногенна катастрофа, стихійне лихо;

- наявності порушень умов експлуатації, аварійних ситуацій або ознак аварійного стану конструкцій.

16. Вимоги безпеки при виведенні з експлуатації

та утилізації спеціальних конструкцій.

При проектуванні спеціальних конструкцій повинні бути передбачені заходи щодо їх безпечної утилізації після закінчення експлуатації з виключенням загрози для життя чи здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або комунального майна. Проектна документація повинна містити основні дії (вказівки) з утилізації конструкції.

Зокрема, мають бути приведені:

- перелік елементів, вузлів і механізмів, що вимагають спеціальних прийомів утилізації, у тому числі акумуляторів, елементів, що містять ртуть та інші отруйні речовини, люмінесцентних ламп, елементів, що містять дорогоцінні метали, виробів зі скла, гумотехнічних виробів, виробів з поліетилену, пінопласту, пінополіуретану і інших неорганічних матеріалів, виробів з кольорових металів, рідких компонентів;

- рекомендації з утилізації кожного з компонентів переліку, з виділенням тих, які утилізуються тільки спеціалізованими організаціями;

- рекомендації з відновлення елементів, які доцільно використовувати в якості запчастин;

- рекомендації за методикою демонтажу конструкції, що забезпечує безпеку і екологічну чистоту праці, в тому числі рекомендації з демонтажу великих, важких або специфічно встановлених елементів, порядок зливу з механізмів конструкції мастильних матеріалів і технічних рідин, способи видалення залишків будівельного сміття.

Підставою для виведення з експлуатації служить рішення власника, рішення виконавчого комітету міської ради про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами та / або закінчення терміну служби даної спеціальної конструкції, приписи відповідних державних наглядових органів про порушення умов експлуатації, пов'язаних із загрозою для життя чи здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або комунального майна.

17. Демонтаж або евакуація спеціальних конструкцій

17.1. Демонтаж або евакуація спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами та зовнішньої реклами розташованої без спеціальної конструкції, проводиться згідно діючого “Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у місті Кременчуці”, згідно діючого “Положення про порядок евакуації та демонтажу рухомого майна, що розміщене на об'єктах благоустрою з порушеннями Правил благоустрою території міста Кременчука” та згідно інших нормативно-правових документів у відповідності до чинного законодавства.

17.2. Демонтажу або евакуації підлягають:

17.2.1. Спеціальні конструкції, на розміщення яких закінчився термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

17.2.2. Спеціальні конструкції, на розміщення яких скасований дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у встановленому порядку.

17.2.3. Спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам.

17.2.4. Спеціальні конструкції, у разі відмови від укладання або виконання зобов’язань по договору на утримання прилеглої території та спеціальної конструкції.

17.2.5. Самовільно встановлені конструкції:

- власника яких встановити неможливо;

- власник яких виявлений, але припису на демонтаж не виконав.

17.3 У випадках, зазначених у пунктах 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно власними силами за власний рахунок у термін, вказаний у листі від робочого органу виконавчого комітету міської ради.

17.4. У разі невиконання у зазначений термін вимог листа робочого органу виконавчого комітету міської ради про усунення порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці, робочий орган вправі підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про здійснення примусової евакуації та демонтажу спеціальних конструкцій.

17.5 Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про проведення евакуації та демонтажу у разі поданого від робочого органу проекту рішення виконавчого комітету міської ради про здійснення примусової евакуації та демонтажу спеціальних конструкцій.

17.6 Евакуація та демонтаж спеціальних конструкцій може здійснюватись без попереднього надсилання припису (листа) у таких випадках:

- власник самовільно розміщеної спеціальної конструкції не встановлений або не встановлено його місцезнаходження (однією із причин неможливості встановити власника є відсутність на спеціальній конструкції маркування із зазначенням власника);

- коли експлуатація самовільно розміщеної спеціальної конструкції створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров'ю людей, може заподіяти шкоду (майнову чи немайнову) третім особам. При встановленні таких фактів складається відповідний акт за участю робочого органу, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захист населення.

- коли змінилася містобудівна ситуація, яка потребує демонтажу рекламної конструкції, але власник не прореагував відповідним чином на наданий припис (лист).

17.7. У разі необхідності під час проведення евакуації та демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представник МВС, представники служб що експлуатують інженерні мережі.

Начальник управління

контролю за станом благоустрою

та екологічної безпеки					                     С.О.Гаріфов